ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ  - УСТРОЙСТВО ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ С ТРАВМОБЕЗОПАСНЫМ ПОКРЫТИЕМ С. КОРЛИКИ, УЛ. ДРУЖБЫ»

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Заказчик | Администрация сельское поселение Ларьяк |
| 2 | Наименование объекта | Благоустройство общественной территории – Устройство детской игровой площадки с травмобезопасным покрытием в с. Корлики, ул. Дружбы |
| 3 | Основание для подготовки дизайн-проекта | Дорожная карта по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры |
| 4 | Вид работ | Изготовление презентационных материалов |
| 5 | Источник финансирования | Бюджетные средства муниципального образования________________ |
| 6 | Исходные данные | Схема благоустройства дворовой территории, фотоматериалы |
| 7 | Требования к проекту | Разработать презентационные материалы включающие листы с различным наполнением и сложностью, определяемой объёмом проводимой работы (исследования, поэтапная демонстрация проектных предложений, концептуальная визуализация, общее стилевое и графическое оформление). В Дизайн-проекте должна быть понятно отражена концепция благоустройства объекта |
| 8 | Основные технические требования | Состав материалов: Обложка с названием Содержание Фотофиксация существующей ситуации Анализ существующей ситуации Факторы существующей ситуации Проект предложение «Благоустройство общественной территории с. Корлики» в 3-х вариациях Существующая ситуация Ситуационная схема Схема генерального плана Схема дендроплана Планировочные решения Обоснование выбора: - малых архитектурных форм с приведением технико-экономические показателей - наружного освещения с приведением технико-экономических показателей - зеленых насаждений с описанием выбранных растений - тротуаров, пешеходных дорожек с описанием мощения - цветового решения Визуализация (10 видовых точек) в 3-х вариациях Завершающий слайд |
| 9 | Требования к оформлению и сдаче дизайн - проекта | Дизайн-проект передается Заказчику в электронном виде (формат .pdf) Дизайн-проект – 3 экземпляра на бумажном носителе формата А3 |
| 10 | Срок поставки проектной продукции |  |

Техническое задание

выполнение работ по обустройству общественной территории  - поставке и монтажу детской игровой площадки в с. Корлики, ул. Дружбы. (благоустройство дворовой территории)

- Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: ХМАО-Югра, Нижневартовский р-он, с. Корлики, ул. Дружбы

- Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по _____________.

- Условия оплаты: Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара, выполнения работ в безналичной форме на основании счетов, счетов-фактур, актов сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, справкой о стоимости выполненных работ по форме КС-3 подписанной Сторонами товарной накладной в течение 15 рабочих дней.

- Общие требования к товару:

- товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), в рабочем состоянии, не должен иметь дефектов, механических повреждений;

- товар должен отвечать требованиям к качеству товаров такого рода, устанавливаемым техническими регламентами, документами в области государственной стандартизации;

- товар должен отвечать требованиям безопасности (безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды), установленным действующим законодательством (Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»);

- товар должен соответствовать техническим условиям и техническим характеристикам, установленным в Спецификации;

- товар должен быть изготовлен в соответствии с требованиями международных стандартов, действующих на территории Российской Федерации, а также техническими условиям изготовителя;

- товар не должен ранее подвергаться ремонту, модернизации или восстановлению, не должен быть снятым с длительного хранения, не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

- Требования к качеству, техническим характеристикам товара и их безопасности:

Все поставляемые материалы, изделия и конструкции должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта на детское игровое оборудование, с указанием правил эксплуатации, комплектности и монтажных схем сборки и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Заказчику при поставке.

- для детей старше 3-х лет при высоте игровой поверхности от 1 до 2-х метров должны быть предохраняющие перила или барьер высотой не менее 0,7 м;

- оборудование для лазания не должно быть выше 4-х метров. Поручни должны полностью охватываться рукой для поддержки диаметром не менее 33 мм;

- оборудование должно быть с подстраховкой, чтобы взрослые имели доступ для помощи детям, находящимся внутри оборудования;

- в игровой зоне, находящейся на высоте, для защиты детей от падения должны быть предусмотрены предохраняющие перила или барьеры;

- размеры отверстий, тоннелей, решеток, сеток не должны представлять собой опасность для застревания пальцев рук, ног, головы ребенка;

- выступающие гайки и края болтов должны быть закрыты;

- все детали оборудования должны крепиться к фундаментам;

При поставке товара участник размещения заказа обязан предоставить:

- сертификат безопасности на предлагаемое изделие, а не на его отдельный  элемент, в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации;

- гигиенические сертификаты в соответствии с Российским стандартом.

Поставляемое оборудование должно соответствовать следующим требованиям:

- ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;

- ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования»;

- ГОСТ Р  52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования»;

- ГОСТ Р 52299-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования»;

- ГОСТ Р 52300-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования»;

## - ГОСТ Р55872-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний пространственных игровых сетей. Общие требования».

6. Требования к применяемым материалам для изготовления оборудования должны отвечать следующим требованиям:

- применяемые материалы должны соответствовать ГОСТ и иметь паспорта качества и сертификаты соответствия;

- конструкции оборудования должны быть изготовлены только из отборного сырья и материалов, с максимальным использованием клееной древесины, для увеличения жесткости на несущих столбах, ступеньках лестниц, качалок-балансиров, переходных мостах.

- элементы оборудования из древесины должны изготавливаться из древесины классов «стойкие» и «среднестойкие»;

- деревянные детали оборудования должны быть тщательно отшлифованы и окрашены, профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях;

- фанера должна быть стойкой к атмосферным воздействиям и повышенной водостойкости;

- толщина фанерных элементов несущих конструкций должна быть не менее 24 мм, все фанерные детали должны быть выполнены из шлифованной фанеры, скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы;

- лакокрасочные покрытия водные гипоаллергенные, предназначены для применения на детских площадках, двухкомпонентные краски должны быть стойкие к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета;

- в целях избегания гниения все опорные столбы должны быть установлены на металлические оцинкованные или окрашенные подпятники, которые при монтаже бетонируются для увеличения жесткости конструкции;

- для увеличения жесткости конструкций в опорных столбах должны быть сделаны специальные запилы, куда потом будут закреплены прогоны полов, изнутри зафиксированные специальными оцинкованными уголками;

- износостойкость и твердость поверхности материалов должны обеспечивать безопасность эксплуатации на весь период эксплуатации;

- элементы оборудования из металла должны быть защищены от коррозии или изготовлены из коррозионно-стойких материалов (стальные детали и конструкции должны быть окрашены полимерными порошковыми красителями, крепежные элементы должны быть обязательно оцинкованы).

7. Требования к отгрузке товара:

Упаковка, транспортировка, доставка, разгрузка/погрузка, монтаж осуществляется силами и средствами  Поставщика. Каждый товар должен сопровождаться необходимыми документами (технический паспорт, в котором должно быть указано: предназначение, заводской номер, комплектность, правила безопасной эксплуатации и монтажные схемы сборки изделия; сертификаты соответствия).

8. Перечень оборудования для детской площадки:

| №п/п | Изображение | Наименование | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Детский городок Длина: не менее 6230 мм., не более 6300 мм Ширина: не менее 6000 мм., не более 6050 мм Высота: не менее 4230 мм.. не более 4270 мм Высота горки: не менее 1260 мм.. не более 1560 мм Материалы: металл, грунт по металлу, краска по металлу: порошковая, гладкая, глянец; древесина хвойных пород влажностью диапазон должен быть не менее чем ль 7 до 10%. Грунт по дереву: цвет серый, краска по дереву: эмаль полиуретановая; фанера повышенной влагостойкости на основе фенолформальдегидного клея ФСФ с защитным покрытием, краска по фанере: эмаль алкидно-уретановая, финишный слой: эмаль алкидная; пластиковые заглушки, канат, полотно для съезда с горки - нержавеющая сталь Комплектация: Детский игровой комплекс предназначен для детей среднего и старшего возраста (от 6 до 12 лет). из трех площадок (высотой не более 1010 мм над уровнем грунта - 1 шт., высотой не менее 1260 мм от уровня грунта - 2 шт), двух башен с куполами - имитациями крыш, наклонного перехода, одного перехода подвесного на цепях, лестницы с перилами, спирального шеста, классической шведской стенки на три ступеньки, стенки-сетки, подвесного каната, наклонной металлической лианы (двойная выгнутая наклонная шведская стенка), спортивного элемента - гимнастического барабана (состоит из шведских стенок прямых в форме четверти круга, художественно оформленных стенок альпиниста в форме четверти круга - всего пять элементов, прямоугольного настила на высоте не более 1010 мм над уровнем грунта, каната), горки высотой не более 1260. Каркас горки состоит из: перемычки и прогона: Труба не менее d20х20х2мм (ГОСТ 8639-82); подложки: лист не менее 1,20 мм (ГОСТ 19904-90); пластины опорной: лист b3 ГОСТ 19903-2015); уголка монтажного: Лист d3,00мм (ГОСТ 19904-90); балки: труба d40х20х2 мм (ГОСТ 8645-68); столба: труба 25х3,2 мм (ГОСТ 3262-75); накладки и борта: фанера, береза, 18 ФСФ ВВ/С . Скат горки состоит из двух слоев металла, верхний слой - нержавеющий лист; скат не приподнят над землей, а прилегает к ней, что исключает возможность травмы позвоночника, для безопасности скат горки по всей длине с двух сторон огражден бортиками. Вдоль полотна горки защитные бортики высотой не менее 150 мм. В конце ската закрепляется подложка из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм ГОСТ 3916.1-96 для предотвращения выбивания грунта. Окончание ската горки заглубляется в грунт не менее чем на 300 мм. Лестница выполнена из влагостойкой фанеры: ступени из ламинированной нескользкой фанеры толщиной не менее 15 мм (ФСФ ВВ/С ГОСТ 3916.1-96), подступеньки из ламинировоаной нескользкой фанеры толщиной не менее 12 мм (ФСФ ВВ/С ГОСТ 3916.1-96), бортики лестницы выполнены из художественно оформленной влагостойкой фанеры (ФСФ ВВ/С ГОСТ 3916.1-96) с нанесением с наружной стороны правил пользования детским игровым оборудованием методом УФ-печати. Перила выполнены из деревянного бруса (Пиломатериал сосна, размером не менее 60х40 ГОСТ 8486-86).Переход подвесной на цепях с подложной выполнен на цепях 6-8 (ГОСТ 30188-97), на которые подвешены "ступеньки" из доски, не менее 90х35 мм (Пиломатериал сосна ГОСТ 8486-86). Снизу подвесного перехода подложка из многослойной влагостойкой ламинированной с шершавой поверхностью (для предотвращения скольжения) фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм (ФСФ ВВ/С ГОСТ 3916.1-96), устанавливается на уголки не менее 40х40х4 мм (ГОСТ 8509-93). Две стандартные башни сверху заканчиваются художественной оформленными иммитациями крыши, выполненными из многослойной влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее12 мм (ФСФ ВВ/С ГОСТ 3916.1-96). Канат диаметром не более 32 мм крепится на стяжку из металлической трубы круглого сечения диаметром не менее 26,8 мм с толщиной стенки не менее 2,8 мм. Вертикальные стенки альпиниста (в составе гимнастического комплекса) выполнены из многослойной влагостойкой фанеры (ФСФ ВВ/С ГОСТ 3916.1-96) с прорезями для цепляния. Настил площадок выполнен из многослойной влагостойкой ламинированной с шершавой поверхностью (для предотвращения скольжения) фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм (ФСФ ВВ/С ГОСТ 3916.1-96). Настил устанавливается на раму не менее 900х900 мм из доски, доска используется (пиломатериал сосна не менее 90х35 ГОСТ 8486-86) и крепится к раме саморезами. Шест спиральный изготовлен из металлических водогазопроводных труб круглого сечения. Конструкция сварная. Столб-основание, вокруг которого установлена спираль выполнен из трубы диаметром не менее 42,3 мм с толщиной стенки не менее 3,2 мм (ГОСТ 3262-75); сама спираль выполнена из трубы диаметром не менее 33,5 мм с толщиной стенки не более 3,2 мм (ГОСТ 3262-75). Классическая шведская стенка изготовлена из основания из металлической профильной трубы сечением не менее 30х20 мм с толщиной стенки не менее 2 мм (ГОСТ 8645-68), которое крепится к деревянным столбам городка и перекладин-ступенек из металлической водогазопроводной трубы круглого сечения диаметром не менее 26,8 мм с толщиной стенки не менее 2,8 мм (ГОСТ 3262-75). Конструкция сварная. Площадки: не менее четырнадцати деревянных столбов. Столб деревянный (Пиломатериал сосна не менее 90х35 ГОСТ 8486-86), клееный, сечением не менее 90х90 мм со скруглением граней R=15. Сверху столб закрыт пластиковой заглушкой в размер сечения. Крепление опорных столбов игрового оборудования выполнено посредством металлического узла, представляющего из себя опорный стакан, соединительную трубу и опорную площадку. Опорный стакан выполнен из металлического уголка высотой не менее 200 мм, охватывающий две стороны опорного столба и скрепляемый с ним сквозными болтовыми соединениями. Соединительная труба выполнена из водогазопроводной трубы не менее d=48 мм(ГОСТ 3262-75) и высотой не более 350 мм, служит для вывешивания опорного деревянного столба над поверхностью земли на высоте не менее 150 мм для предотвращения его соприкосновения с грунтом. Опорная площадка выполнена из листовой стали толщиной не менее 3 мм (ГОСТ 19903-2015) и представляет собой квадрат со стороной не более 120 мм с технологическими отверстиями для последующего крепления в грунт анкерными штырями. Окраска металлических частей изделия производится полимерным порошковым покрытием высокотемпературной сушки. Крепление деталей из фанеры производится методом заклепывания на тягловые заклепки диаметром не менее 6,4 мм. Крепление деталей из фанеры производится методом заклепывания на тягловые заклепки диаметром 6,4 мм. Заклепка вытяжная комбинированная (алюминий, нержавеющая сталь А2, А4, сталь с гальваническим покрытием) применяется для создания монолитного соединения, по внешнему виду представляет собой цилиндр с плоским нержавеющим буртиком, состоит из нескольких элементов, сама гильза имеет выпуклое основание, внутри нее находится стержень, на конце которого имеется специальное утолщение. При помощи смятия гильзы происходит надежный захват скрепляемых материалов. Все выступающие резьбовые соединения, открытые верхние срезы деревянных столбов и открытые срезы металлических труб закрываются пластиковыми заглушками. Крепеж: болты, гайки М8, М10 (Болты ГОСТ 7801-81, гайки ГОСТ 5915-70). Художественное оформление методом прямой УФ полноцветной широкоформатной печати с высоким разрешением по эскизам согласованным с Заказчиком. Защищает панно от вандальных надписей любыми красителями, грязи. Неорганическое покрытие образует тонкий прозрачный слой, со свойствами керамики, долговечный и климатостойкий. Для описания характеристик объекта закупки использовалась документация на товар и эскизы | шт | 1 |
| 2 |  | Песочница детская Длина: не менее 8000 мм., не более 8050 мм Ширина: не менее2300 мм., не более 2350 мм Высота: не менее2500 мм., не более 2550 мм Высота горки: не менее 550 мм., не более 600 мм Материалы: Несущие столбы конструкции выполнены из клееного бруса, сечением не менее 90х90 мм, снизу оканчиваются металлическими подпятниками (стаканами), которые укреплены в земле. Столбы беседки изготовлены из клееного бруса, сечением не менее 90х90 мм. Скат горки изготовлен из единого листа нержавеющей стали, толщиной не менее 1 мм. Пол площадки торможения выполнены из нескользящей ламинированной фанеры, толщиной не менее 15 мм. Накладные элементы, скамейки и корпус песочницы изготовлены из влагостойкой окрашенной фанеры (ГОСТ 3916.1-96) (грунт по дереву на основе акрилового латекса и специальных добавок, в качестве финишного слоя используются лаки защитно-декоративные). Металлические элементы выполнены из металла (трубы, лист, полоса), загрунтованного и окрашенного порошковой глянцевой краской. Настил пандуса изготовлен из доски, сечением не менее 35х90 мм ГОСТ 8486-86 .При изготовлении конструкционных элементов использованы: древесина хвойных пород (брус клееный, брус цельный не менее 90х90 мм) (грунт по дереву на основе акрилового латекса и специальных добавок, в качестве финишного слоя используются лаки защитно-декоративные), оцинкованный крепеж: болты, гайки М8, М10 (Болты ГОСТ 7801-81, гайки ГОСТ 5915-70)., канат полиамидный, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений. На элементы нанесено защитное покрытие от атмосферных воздействий. Крепление - заглубление не менее 200 мм, фиксирующие стержни не менее (600 мм). Комплектация: Восьмигранная конструкция со столиком в центре с четырьмя сидениями. К противоположному борту конструкции пристроена площадка не менее (h 550 мм). Площадка состоит из четырех столбов, надежно закрепленных в грунте и деревянной платформы, расположенной между ними. К площадке прилегает безопасная горка с бортиками и прилегающим к земле скатом, который заканчивается площадкой торможения. Справа от горки к площадке пристроен деревянный пандус со стяжкой и прикрепленным к ней канатом. Напротив пандуса размещен комплект игровых элементов. Комплект состоит из трех осей и нанизанных на них кубиков с буквами, цифрами и картинками. С другой стороны песочницы расположен комплекс, состоящий из беседки и пристроеного к ней спортивного элемента. Беседка состоит из четырех столбов, надежно закрепленных в грунте, внутри по трем сторонам беседки закреплены деревянные скамейки. Спортивный элемент состоит из турника, вертикального рукохода (лестницей) и полукруглого металлического пандуса. Комплекс украшен накладными элементами, выполняющими роль ограждений. Комплекс предназначен для детей в возрасте от 3 до 6 лет. Изделие должно эксплуатироваться на открытом воздухе. Для описания характеристик объекта закупки использовалась документация на товар и эскизы. | шт | 1 |
| 3 | подвесыи | Детские подвесные качели № 1 Длина: не менее 3070 мм., не более 3100 мм Ширина: не менее 1750 мм., не более1800 мм Высота: не менее 1500 мм., не более1700 мм Материалы: каркас конструкции изготовлен из металла (трубы, полоса), загрунтованного и окрашенного порошковой глянцевой краской. Сиденья выполнены из фанеры (ГОСТ 3916.1-96), покрытой пластиком. Накладные элементы изготовлены из влагостойкой окрашенной фанеры, толщиной не менее 15 мм (в качестве краски используются лаки защитно-декоративные). При изготовлении конструкционных элементов использованы: цепь стальная грузовая короткозвенная (сечение проволоки звена не менее 6 мм; оцинкованный крепеж (Болты ГОСТ 7801-81, гайки ГОСТ 5915-70); пластиковые заглушки на местах резьбовых соединений. На элементы нанесено защитное покрытие от атмосферных воздействий. Крепление - фиксирующие стержни с заглублением не менее 200 мм. Комплектация: не менее шести наклонных стоек, соединенных по две. Между собой каждая пара соединена стяжкой. Три получившиеся треугольные конструкции соединены между собой в вершинах одной стяжкой, снизу - двумя стяжками. На верхней стяжке на цепях независимо подвешены два сиденья без спинок. На боковых частях качелей закреплены накладные декоративные элементы. Художественное оформление в стиле детских сказок по авторским эскизам. Маятниковые качели предназначены для детей в возрасте от 3 до 6 лет. Изделие должно эксплуатироваться на открытом воздухе. Для описания характеристик объекта закуп-ки использовалась документация на товар и эскизы. | шт | 1 |
| 4 |  | Подвесные детские качели №2 Длина: не менее 2545 мм., не более 2600 Ширина: не менее 1480 мм. не более 1500 Высота: не более 2520 мм. не более 2600 Материалы: каркас конструкции выполнены из металла (труба, полоса), загрунтованного и окрашенного порошковой глянцевой краской . Накладные элементы изготовлены из влагостойкой окрашенной фанеры, толщиной не менее 15 мм (ГОСТ 3916.1-96) (в качестве краски используются лаки защитно-декоративные ). Сидение выполнено из прорезиненного металла. При изготовлении конструкционных элементов использованы: цепь стальная грузовая короткозвенная (сечение проволоки звена не менее 6 мм (ГОСТ 30188-97); трубка силиконовая (d внут. не более 20 мм, стенка не менее 2 мм); оцинкованный крепеж (Болты ГОСТ 7801-81, гайки ГОСТ 5915-70); пластиковые заглушки на места резьбовых соединений. На элементы нанесено покрытие от атмосферных воздействий. Крепление - заглубление не менее 200 мм, фиксирующие стержни не менее (600 мм). Комплектация: четыре наклонные стойки, соединены по две. Между собой каждая пара соединена стяжками. Две получившиеся треугольные конструкции соединены между собой в вершинах одной стяжкой, снизу - двумя стяжками. На верхней стяжке на цепях подвешено сидение без спинки. Художественное оформление в стиле Hi-tech по эскизам согласованным с Заказчиком. Маятниковые качели предназначены для детей в возрасте от 6 до 12 лет. Изделие должно эксплуатироваться на открытом воздухе. Для описания характеристик объекта закуп-ки использовалась документация на товар и эскизы. | шт | 1 |
| 5 |  | Карусель 1 Длина: не менее 1470 мм., не более 1500 Ширина: не менее 1470 мм. не более 1500 Высота: не менее 2500 мм., не более 2700 Материалы: Сиденья и панно, имитирующие крышу, изготовлены из влагостойкой окрашенной фанеры ГОСТ 3916.1-96 (в качестве краски используются лаки защитно-декоративные), толщиной не менее 15 мм с защитным антивандальным покрытием. Основание изготовлено из нескользящей ламинированной фанеры. При изготовлении конструкционных элементов использован загрунтованный, окрашенный порошковыми глянцевыми красками металл, оцинкованный крепеж Болты ГОСТ 7801-81, гайки ГОСТ 5915-70, разноцветные пластиковые заглушки на местах резьбовых соединений. На элементы должно быть нанесено защитное покрытие от атмосферных воздействий. Крепление - фиксирующие штыри с заглублением и бетонированием. Комплектация: на основании должна быть закреплена круглая платформа с возможностью вращения. На платформе установлен каркас карусели с четырьмя сиденьями со спинками и подлокотниками. Над сиденьями закреплена башня с имитацией крыши. Художественное оформление цветочным орнаментом по авторским эскизам. Карусель предназначена для детей в возрасте от 3 до 6 лет. Изделие должно эксплуатироваться на открытом воздухе. Для описания характеристик объекта закуп-ки использовалась документация на товар и эскизы. | шт | 1 |
| 6 |  | Карусель 2 Длина: не менее 1850 мм., не более 1900 Ширина: не менее1850 мм. не более 1900 Высота: не менее 860 мм. не более 900 Материалы: основание и каркас конструкции выполнены из металла (трубы, полоса, лист) загрунтованного и окрашенного порошковой глянцевой краской. Сиденья изготовлены из влагостойкой окрашенной фанеры ГОСТ 3916.1-96, толщиной не менее 15 мм (в качестве краски используются лаки защитно-декоративные). Платформа выполнена из нескользящей ламинированной фанеры, толщиной не менее 15 мм. При изготовлении конструкционных элементов использованы: пластиковые ручки; оцинкованный крепеж Болты ГОСТ 7801-81, гайки ГОСТ 5915-70; пластиковые заглушки на местах резьбовых соединений. На элементы нанесено покрытие от атмосферных воздействий. Крепление – заглубление не менее 250 мм, фиксирующие стержни не менее (600 мм). Комплектация: на основании закреплена круглая платформа с возможностью вращения. На платформе установлены пять сидений со спинками и ручками. По бокам каждого сиденья закреплены два фигурных накладных элемента. Сиденья расположены по кругу, на равных расстояниях друг от друга. Художественное оформление по авторским эскизам. Карусель предназначена для детей в возрасте от 3 до 6 лет. Изделие должно эксплуатироваться на открытом воздухе. Для описания характеристик объекта закуп-ки использовалась документация на товар и эскизы. | шт. | 1 |
| 7 |  | Детские качели на пружине № 1 Длина: не менее 650 мм., не более 680мм Ширина: не менее 370 мм, не более 400мм Материалы: конструкция изготовлена из влагостойкой окрашенной фанеры ГОСТ 3916.1-96, толщиной не менее 15 мм (в качестве краски используются лаки защитно-декоративные). Подставки под ноги выполнены из нескользящей ламинированной фанеры, толщиной не менее 15 мм. При изготовлении конструкционных элементов использованы: пружина; листовой металл, загрунтованный и окрашенный порошковой глянцевой краской ; пластиковые ручки; оцинкованный крепеж; пластиковые заглушки на местах резьбовых соединений. На элементы нанесено защитное покрытие от атмосферных воздействий. Крепление - заглубление не менее 400 мм и бетонирование изделия Комплектация: на основании жестко закреплена пружина. Сиденье со спинкой, подставками для ног и ручками жестко закреплено на пружине. Два фигурных накладных элемента закреплены по обе стороны от сиденья. Художественное оформление по эскизам согласованным с Заказчиком. Качалка предназначена для детей в возрасте от 2 до 6 лет. Изделие должно эксплуатироваться на открытом воздухе. Для описания характеристик объекта закуп-ки использовалась документация на товар и эскизы. | шт | 1 |
| 8 |  | Качели-балансир Описание: Длина: не менее 2600 мм, не более 2700мм Ширина: не менее 700 мм, не более 800мм Высота: не менее 900 мм, не более 1000мм Комплектация: детский игровой элемент качалка-балансир должен состоять из опорной тумбы на металлокаркасе, балансира и двух сидений. Сидения должны быть выполнены в виде ладьи со спинкой и с перекладиной для рук. Под сидениями должны быть закреплены резиновые амортизаторы ( амортизирующие резиновые отбойники) для предотвращения травм опорно-двигательного аппарата у детей при интенсивном качании. Несущая балка балансира должна быть выполнена из клееного деревянного бруса сечением не менее 130х70 мм. Брус изготавливается из тщательно отшлифованного бруса хвойных пород, окрашенного профессиональными двухкомпонентными красками. Сидения с жестко зафиксированной спинкой должны быть выполнены из многослойной фанеры ФСФ повышенной влагостойкости, должны иметь перекладину для рук (металлическая с пластиковой заглушкой-ручкой). Каждое сидение с обеих сторон должно быть оформлено в тематике мексика, с изображением соответствующих животных. Две центральные декоративные накладки должны быть выполнены в форме полукруга с волнообразными краями с изображением сказочного персонажа, сюжета. Каркас нижней тумбы-основания должен быть выполнен из газоводопроводной и профильной трубы. Нижняя тумба-основание должно быть закрыто с двух сторон накладками из фанеры Материалы: Для изготовления каркаса балансира используются: Трубы профильные не менее 40х20х2 мм, 40х25х2,5 мм; ГОСТ 8645-68 трубы диаметром не менее 26,8х2,8 мм, 42,3х3,2 мм. ГОСТ 3262-75; лист 3 мм, Лист 8 мм ГОСТ 19903-2015; уголки 40х40х4 мм ГОСТ 8509-93, круг 20мм ГОСТ 25890-2006. Окраска металлических частей изделия должна производится полимерным порошковым покрытием высокотемпературной сушки. Для изготовления всех панно должна применяться многослойная влагостойкая фанера ФСФ толщиной не менее15 мм.ГОСТ 3916,1-96 В качестве краски должны использоваться лаки защитно-декоративные и полиуретановые лаки . Панно должны быть художественно оформлены УФ полноцветной широкоформатной печати с высоким разрешением по эскизам согласованным с Заказчиком. Изображение должно занимать 100% лицевой части художественных панно. Сверху на элементы должен быть нанесен нетоксичный лак на водной основе. Защитное лаковое покрытие должно быть невоспламеняемым, долговечным, непроницаемым, биоцидным, химостойким, без запаха, экологичным. Крепление деталей из фанеры должно производится методом заклепывания на тягловые заклепки диаметром не менее 6,4 мм. Все выступающие резьбовые соединения, открытые верхние срезы деревянных столбов и открытые срезы металлических труб должны быть закрыты пластиковыми заглушками. Все кромки фанеры должны быть тщательно отшлифованы и закруглены во избежание расщепления. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, покрыты грунтом и окрашены двухкомпонентными красками на водной основе, стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и предназначенными для применения на уличных детских площадках. Изделие должно эксплуатироваться на открытом воздухе. Для описания характеристик объекта закуп-ки использовалась документация на товар и эскизы. | шт | 1 |
| 9 |  | Скамейка со спинкой Длина: не менее 2000 мм., не более 2100 Ширина: не менее 600 мм., не более 700 Высота: не менее 850 мм., не более 900 Цвет: темно-коричневый Комплектация: на металлическом каркасе жестко закреплено сидение и спинка из досок. Скамейка предназначена для благоустройства территорий. Материалы: Каркас изготовлен из трубы профильной не менее 40*20 ГОСТ 8645-68, загрунтованной и окрашенной порошковой глянцевой краской, Сидение и спинка выполнены из доски шириной не менее 90мм ГОСТ 8486-86, толщиной не менее 30мм, покрытие – краска по дереву, защитное лаковое покрытие Для описания характеристик объекта закуп-ки использовалась документация на товар и эскизы | шт | 4 |
| 10 |  | Урна для мусора Габаритные размеры: высота не менее 500мм, не более 600 мм, длина не менее 400 мм, не более 450мм., ширина не менее 400 мм, не более 500мм. вес не менее 7,87 кг, не более 8,0 кг. объём не менее 25л., не более 30л. Материалы: труба профильная 15х15мм, ГОСТ 8639-82 листовой металл не менее 1,5мм ГОСТ 19904-90 грунт по металлу, полимерно-порошковая глянцевая краска по металлу, цвет черный Четырехгранная урна выполнена из листового металла, подвижно закреплена в раме с возможностью опрокидывания. Предназначена для благоустройства территорий. Для описания характеристик объекта закуп-ки использовалась документация на товар и эскизы | шт | 4 |
| 11 |  | Плитка резиновая Размер не менее 500х500х40мм, не более 550х550х445 Кол-во в 1м² 4 шт.(стандартная плитка) Основа плитки не менее 90% резиновая крошка; красящий пигмент. Температура использования диапазон должен быть не менее чем от +60˚С до - 45˚С включительно. Плотность покрытия не менее 850 кг/м³ - стандартная. Химическая устойчивость. Стойкость к кратковременным воздействиям кислот и щелочей Прочность продукции Для описания характеристик объекта закуп-ки использовалась документация на товар и эскизы. | кв.м. |  |
| 12 |  | Бордюр резиновый Технические характеристики: Размер: не менее 500х260 мм. , не более 550х280 мм. Толщина: не менее 58 мм., не более 63 Материал: 90% резиновая крошка. Температура использования: диапазон должен быть не менее чем от +60 С до - 45 С. включительно. Плотность: не менее 850 кг/м3 — стандарт. Химическая устойчивость: бензин – нет повреждений. Масло – нет повреждений. Стойкость к кратковременным воздействиям кислот и щелочей. Водопроницаемость: плитка водопроницаема, вода уходит через стыки. Для описания характеристик объекта закуп-ки использовалась документация на товар и эскизы. | пог.м. |  |
| 13 |  | Паспорт площадки: - толщина не менее 40мм, не более50мм. - высота не менее 1750/2250мм (с подземной частью), не более 1800/2300мм. Размеры таблички: не менее 600х800мм, не более 650х900мм. Материалы: каркас конструкции (столбы, перекладины) выполнен из профильных труб толщина стенки не менее 2 мм, окрашенных порошковой глянцевой краской. На каркас с двух сторон крепятся щиты с информацией. Для описания характеристик объекта закуп-ки использовалась документация на товар и эскизы. | шт | 1 |
| 14 |  | Ограждение газонное металлическое - длина секции – не менее 1460мм, не более 1500мм. - длина секции со столбом – не менее 1500мм, не более 1550мм. - высота секции со столбом – не менее 1100мм, не более 1150мм. - высота ограждения над уровнем грунта – не менее 600мм, не более 650мм. - величина заглубления в грунт – не менее 500мм, не более 600 Материал: - секции ограждения – труба не менее 20х20х1,5, не более 25*25*1,7 ГОСТ 8639-82. - столбы – труба те менее 40х40х2 не более 43х45х3 ГОСТ 8639-82. ГОСТ Р 52169-2003 | пог. м. |  |

9.Требования к установке (монтажу):

Работы по установке (монтажу) товаров должны выполняться с применением полного набора собственной или привлеченной специализированной современной техники. Установка (монтаж) товаров должна выполняться в соответствии с требованиями действующих государственных стандартов, а также согласно техническим рекомендациям, указанным в паспортах на товары. Товары устанавливают (монтируют) так, чтобы обеспечивалась безопасность играющих детей. Сборочно-монтажные работы выполняются с соблюдением требований национальных стандартов по установке детского игрового оборудования и согласно схемам монтажа предприятия-изготовителя. Организация выполнения работ должна обеспечиваться выполнением строительных, монтажных и специальных строительных работ с соблюдением технологической последовательности, соблюдением Правил техники безопасности, с соблюдением требований по Охране окружающей среды.

При установке оборудования на площадке необходимо выдержать размеры зоны безопасности (от 1.5 до 3.5 м по периметру изделия) согласно требованиям ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования», ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования», ГОСТ Р 52301-2004 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования».

- Требования к качеству работ,  в соответствии со стандартами СНиП и ГОСТ в т. ч:

- ГОСТ 12.2.013.0-91 «Система стандартов безопасности труда. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний».

-   СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

-   Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

-   Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ  «Об охране окружающей среды»;

-   СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

-   СНиП 21-01-97  «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

-  СНиП III-10-75 – «Благоустройство территорий»;

- ГОСТ 12.3.009-76. ССБТ. «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ 23118-2012 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия»; СНиП 2.03.01-84* «Строительные нормы и правила. Бетонные и железобетонные конструкции»; СП 28.13330.2012. Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии.

-   Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом     	 благополучии населения»

11. Гарантийные обязательства:

Поставщик должен обеспечить гарантийное обслуживание оборудования. Гарантийный срок эксплуатации на оборудование не менее 24 месяца со дня установки. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Поставщик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в Акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. Транспортные услуги (в том числе погрузо-разгрузочные работы) по доставке оборудования до сервисных центров или центра и обратно.

Схема территории с. Корлики

Фото местности