## Slide 1: #ЖКХменяется #КомфортнаяЮгра
#Городаменяются
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНЫХ ТРОТУАРОВ В П.Г.Т. ИЗЛУЧИНСК

## Slide 2: ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Проект по благоустройству объекта
Устройство пешеходных тротуаров в пгт. Излучинск
2
В административном отношении объект проектирования расположен
рассредоточено по территории пгт. Излучинск, Нижневартовского района, ХМАО-Югра. Площадь территории в условных границах благоустройства – 2,2153 га.
Предусматривается:
устройство тротуаров на территории пгт. Излучинск по:
ул. Пионерная, ул. Энергетиков, ул. Набережная, пер. Строителей, ул. Таежная, пер. Молодежный, включая недостающие тротуары для закольцовки общей схемы. Общая протяженность составляет 6 855,0 м.
устройство велодорожек по:
ул. Пионерная, ул. Энергетиков, ул. Таежная. Общая протяженность 2 035,4 м.

## Slide 3: ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Цель: комплексное развитие и благоустройство поселения, направленное на улучшение его внешнего облика и создание максимально благоприятных, комфортных условий для проживания жителей пгт. Излучинск.
Задачи:
1. Устройство тротуара и его примыканий к автодороге с учетом требований для передвижения маломобильных групп населения. Для этого предусмотрено:
- тротуары с нескользящим покрытием на путях передвижения МГН;
- ширина швов между тротуарными плитами – не более 0,01 м;
- отсутствие перепадов высот и ступеней на пешеходных путях;
- продольные уклоны пешеходных путей – не более 5 %;
- поперечные уклоны пешеходных путей – не более 2 %;
- пандусы на пересечениях тротуаров с проездами (шириной не менее 1,0 м и продольным уклоном не более 8%);
- тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей перед началом опасного участка (перепад высот из-за бортового камня, пересечение с автодорогами и проездами). Тактильные средства выполняются в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по
зрению».
2. Устройство велодорожек и их примыкание к автодорогам;
3. Озеленение территории (устройство газонов).
Цели и задачи проекта

## Slide 4: ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
3
Фотофиксация текущей ситуации

## Slide 5: ОПИСАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
4
Дизайн-проект

## Slide 6: ОПИСАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
4
Наименование | Ед. изм. | Значение
Площадь территории в условных границах проектирования | га | 2,2153
Протяженность тротуаров | п.м. | 6 442,0
Протяженность велодорожек | п.м. | 1 908,0
Площадь тротуаров | кв. м. | 13 449,5
Площадь велодорожек | кв. м. | 2 365,0
Площадь озеленения | кв. м. | 6 338,0

## Slide 7: ОПИСАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
  Реализация проекта осуществляется в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Излучинск на 2018‒2022 годы».
4
НАИМЕНОВАНИЕ | Периоды строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
I Подготовительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Вертикальная планировка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
II Основной период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Устройство тротуаров и велодорожек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Сроки и этапы реализации проекта

## Slide 8: ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА
4
Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Доля финансирования, %
Федеральный бюджет | 0 | 
Региональный бюджет | 0 | 
Муниципальный бюджет | 0 | 

## Slide 9: ИНФОРМАЦИЯ О ВОВЛЕЧЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ В ПРОЦЕСС БЛАГОУСТРОЙСТВА
  Рейтинговое голосование на объекты 2020 года планируется провести в сроки и в порядке установленными методическими рекомендациями в период октябрь -ноябрь 2019 года.
10

## Slide 10: ОПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
  Ширина большей части тротуаров в соответствии с Техническим заданием проектом предусмотрена 2,0 м. В стесненных условиях (зоны расположения существующих деревьев, объектов инженерной инфраструктуры) ширина тротуаров принята 1,0-1,5 м. Покрытие тротуаров – бетонная тротуарная плитка по щебеночному основанию. В зоне расположения существующих инженерных коммуникаций (тротуары между кварталами 01:02:02 и 01:02:03 и участок по ул. Энергетиков), тротуарная плитка предусмотрена размером 500х500 мм. На существующих асфальтобетонных тротуарах производится замена верхнего слоя асфальтобетона (средняя толщина слоя 0,05 м). При примыкании к автодорогам и проездам предусмотрено устройство съездов для МГН по всей ширине тротуара.
  Ширина велодорожек в соответствии с ГОСТ 33150-2014 для двухполосного одностороннего движения, устраиваемого в стесненных условиях принята 1,5 м. При размещении параллельно тротуарам, расстояние между тротуарами и велодорожками предусмотрено минимум 0,5 м. Места пересечений велосипедных дорожек с автомобильными дорогами в одном уровне оборудуются соответствующими дорожными знаками и разметкой.
  После завершения работ по устройству тротуаров и велодорожек производится восстановление прилегающей территории – устройство газонов.
  При проектировании благоустройства предусмотрены планировочные мероприятия, направленные на создание благоприятных условий жизнедеятельности и передвижения маломобильных групп населения.
9

## Slide 11: ОЖИДАЕМЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
9
Устройство пешеходных тротуаров
Повышение уровня благоустройства
Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности
Снижение
травматизма
Повышение доступности территорий и удобства передвижения

## Slide 12: #ЖКХменяется
#Городаменяются
ГОРОДСКАЯ СРЕДА
www.gorsreda86.ugraces.ru